## Slide 1: Perancangan Prategangan CE FB (Common Emitter Fixed-Bias)

## Slide 2: Soal
Diketahui sebuah rangkaian Common Emitter Fixed-Bias (CE FB) dengan spesifikasi sbb:
BJT=BC108, Beta=B=267
Vcc=10v
Icmax=2mA
Vceq=1/2 Vcc
Vbe=0.7V (Vbe ON)
Vbeq=0,67V

## Slide 3
Ditanya:
Tentukan Vcemax
Buatlah Garis Beban.
Tentukan Vceq
Tentukan Rc
Tentukan Icq
Tentukan Ibq dengan rumus
Tentukan Ibq dengan grafik karakteristik outout BJT
Tentukan Rb
Buatlah skema lengkap prategangan dengan nilai-nilai yang didapat
Buatlah simulasinya di Proteus dan buktikan dengan pengukuran Vceq, Icq, Ibq sama dengan perhitungan

## Slide 4: Membuat Garis Beban
Buat titik pada sumbu Vce dimana Vce = Vcemaks = Vcc = 10v
Buat titik pada sumbu Ic dimana Ic = Ic_maks = 2mA
Tarik garis lurus antara kedua titik tersebut.
Ic (mA)
Vce (volts)
Vcemaks
=Vcc
=10v
Icmaks
=2mA
Analisis:
Ketika Ic=0 maka
  Vce = Vcemaks = Vcc = 10V
  Vcemaks = 10V
Ketika Vce=0 maka
  Ic = Icmaks = 2mA
0

## Slide 5: Menentukan Vceq
Vceq merupakan fungsi dari Vcc,
Biasanya Vceq = ½ Vcc (agar perubahan tegangan output di Kolektor maksimal)
 Vceq= ½ Vcc = ½ 10V = 5V
Vceq
=½ Vcc
=5V
Icmaks
=2mA
Vcemaks
=Vcc
=10V
Ic (mA)
Vce (volts)
0
=10V
Vceq
=½ Vcc
=5V
Ib (uA)
Icq
Ibq

## Slide 6: Menentukan Rc
Rc = Vcc/Icmax =10v/2mA
Rc=5000 ohm

## Slide 7: Menentukan Icq
 Icq tergantung Vceq dengan persamaan berikut.
Icq=(Vcc-Vceq)/Rc = (10V-5V)/5000 = 0,001A = 1mA
Ingat Icq tidak selalu ½ Icmaks tapi Icq tergantung Vceq dan selalu berada pada garis beban dengan mengikuti persamaan Icq=(Vcc-Vceq)/Rc.
Dengan persamaan ini maka bila di soal Vceq tidak sama dengan ½ Vcc maka kita bisa tetap mencari nilai Icq.
Vceq
10
2
5
= ½ Vcc
Icmaks
Vcc
Icq
=(Vcc-Vce)/Rc
1
Ic (mA)
Vce (volts)
Ic (mA)
Vce (volts)
Icq=1mA

## Slide 8: Menentukan Ibq
Ibq tergantung Icq dan Beta dengan persamaan berikut.
Ibq=Icq/B = 0,001/267 = 0,0000037453 A
Ibq=3,7453 uA
Vceq
10
2
5
= ½ Vcc
Icmaks
Vcc
Icq
=(Vcc-Vce)/Rc
1
Ic (mA)
Vce (volts)
Ic (mA)
Vce (volts)
Ibq=Icq/B
Ibq=3,7453 uA

## Slide 9: Menentukan Ibq Menggunakan Grafik Karakteristik Output
Bila kita punya grafik karakteristik output maka kita bisa menentukan Ibq.
Tumpangkan garis beban dan titik kerja pada grafik karakteristik output yang telah dibuat. Lalu lihat nilai Ib yang berpotongan dengan titik kerja tsb (titik merah). Contoh dalam gambar adalah garis lengkung Ib2. Cari tahu nilai Ib2 dari data grafik tsb maka itu adalah Ibq.
Vceq
10
2
5
= ½ Vcc
Icmaks
Vcc
Icq
=(Vcc-Vce)/Rc
1
Ibq=3,7453 uA
Ibq

## Slide 10: Menentukan Rb
VRb=Vcc-0,67V
Rb=VRb/Ibq = (10-0,67)/0,0000037453
Rb=2483112 Ohm
Rb=2491122 Ohm

## Slide 11: Skema Lengkap Rangkaian Prategangan
Vcc
Rb
BC108
=10V
2483112
2491122 Ohm
5000 Ohm
Ibq=3,7453 uA
Icq=1mA
Vceq=5V
Vbeq=0,67V

## Slide 12: Hasil Simulasi
Ibq=3,7453 uA
Vceq=5V
Icq=1mA
Kesimpulan: Hasil simulasi sama dengan hasil perhitungan

## Slide 13: Garis Beban, Titik Kerja Vceq, Icq dan Ibq
Vcc
Ibq
Rb
Vceq
Icmaks=Vcc/Rc
(saat Vce=0)
Icq
Icq = (Vcc-Vceq)/Rc
Biasanya di asumsikan ½ VCC
β
Ibq = Ic/B
Ingat Icq ≠ Icmaks !
Vceq
= ½ Vcc
Icmaks
Vcc
Icq
Ibq