## Slide 1: Jobsheet menentukan Ib, Vbe dan Beta (Hfe) dengan mengetahui Ic dan Vce dari grafik

## Slide 2: Tujuan
Menentukan Ib, Vbe dan Beta (Hfe) dengan diketahui Ic dan Vce menggunakan 3 grafik karakteristik dasar transistor.

## Slide 3: Persyaratan yang harus dipenuhi Mahasiswa
Mahasiswa sudah pernah melakukan percobaan “Membuat 3 Grafik Karakteristik Dasar Transistor” terdahulu.

## Slide 4: Diketahui 3 Grafik Ic=f(Vce, Ib), Ic=f(Ib, Vce) dan Vbe=f(Ib, Vce) berikut
Ic=f(Ib, Vce)
Ic=f(Vce, Ib)
Vbe=f(Ib, Vce)
Ic
Ic
Vbe
Ib
Ib
Vce
  Tentukan Ib, Vbe dan Beta (Hfe) bila diketahui grafik Ic=f(Vce, Ib), Ic=f(Ib, Vce) dan Vbe=f(Ib, Vce) berikut!.

## Slide 5: Menentukan Ib, Vbe dan Beta (Hfe) dengan mengetahui Ic dan Vce
  Bila Ic dan Vce diketahui misalnya Ic=5mA dan Vce=6v maka tentukan suatu titik Q pada grafik Ic=f(Vce, Ib).
  Proyeksikan Ic ke kiri sampai memotong kurva pada Vce=6v. Beri nama titik tersebut titik A.
  Proyeksikan garis vertikal dari titik A ke bawah hingga memotong sumbu Ib dan kurva Vbe=f(Ib, Vce). Catat nilai Ib tersebut. Nilai Ib=20uA.
  Selanjutnya tentukan suatu titik pada pertemuan garis vertikal tersebut dengan kurva Vbe=f(Ib, Vce) pada vce=6v. Beri nama titik tersebut titik B.
  Kemudian proyeksikan titik B tersebut ke kiri hingga memotong sumbu Vbe catat nilainya maka nilai tersebut adalah nilai Vbe Dimana Vbe=0,72v
  Beta (Hfe) dapat dicari dengan melihat grafik Ic=f(Ib, Vce), mencatat Ic dan Ib pada titik A dan menerapkan rumus Beta=Ic/Ib. Pada titik A tsb, Ic=5mA dan Ib=20uA jadi Beta=Ic/Ib = 5mA/20uA = 5000 uA / 20 uA. Jadi Beta = 250
Ic
Ic
Ib
Vce
Vbe
Ib
Ib=20uA
Vbe=0,72v
A
B
Ic=f(Vce, Ib)
Ic=f(Ib, Vce)
Vbe=f(Ib, Vce)
Vce=6v
Ic=5mA
Q