## Slide 1
Karakteristik Transistor BJT

## Slide 2: KARAKTERISTIK TRANSISTOR
Ada 3 jenis:
1. Karakteristik Input.
2. Karakteristik Output.
3. Karakteristik Transfer.
Karakteristik Input berhubungan dengan arus basis transistor.
Karakteristik Output berhubungan dengan arus kolektor transistor.
Karakteristik Tranfer berhubungan dengan arus basis dan arus kolektor transistor.
Karakteristik Input Ib=f(Vbe, Vce).
Karakteristik Output Ic=f(Vce, Ib).
Karakteristik Transfer Ic=f(Ib, Vce) atau β=f(Ic, Ib)

## Slide 3: KARAKTERISTIK TRANSISTOR
Untuk mengerti Karakteristik Transistor, kita mulai dengan mengerti hubungan antara arus dan tegangan pada Input dan Output Transistor.
Untuk itu kita coba membuat grafik hubungan antara Ib-Vbe, Ic-Vce, Ib-Ic.
Vbe
Ic
Ib
Vce
Ie=Ic+Ib
C
E
B

## Slide 4: Pengukuran Karakteristik Transistor
Untuk tujuan di atas maka kita buat setup pengukuran seperti berikut.
Pada Basis dan Emitor dihubungkan sebuah Sumber Tegangan Variabel bernilai 0v sd 1volt.
Pada Kolektor dan Emitor dihubungkan sebuah Sumber Tegangan Variabel bernilai 0v sd 20volt.
0-1v
0-20v
Vbe
Ib
V1
V2
Vce
Ie=Ic+Ib
Ic

## Slide 5: Gambaran Grafik Karakteristik Input, Output dan Transfer Transistor
Ib=f(Vbe, Vce)
Ib=f(Vbe)
Ic=f(Vce, Ib)
Ic=f(Ib, vce)
Ic=f(Ib)
Ic=f(Vce, Ib)

## Slide 6: Ilustrasi Pengukuran Karakteristik Output dan Grafik Yang Dihasilkan

## Slide 7: Membuat Grafik Karakteristik Input Transistor Ib = f(Vbe, Vce)
Vbe
Ib
V1
V2
Vce
 |  | Vbe (V) (sumbu X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 
Vce (V) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ib (A) (sumbu Y)
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ib (A) (sumbu Y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Contoh Grafik Karakteristik Input Ib = f(Vbe, Vce)
Vce1
Vce2
Vce10
Vbe
Ib

## Slide 9
Membuat Grafik Karakteristik Output Transistor Ic = f(Vce, Ib)
Vbe
Ic
V1
V2
Vce
 |  | Vce (V) (sumbu X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
Ib (A) | Ib1 (min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ic (A) (sumbu Y)
 | Ib2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ib3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ib4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ib5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ib6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ib7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ib8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ib9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Ib10 (maks) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ic (A) (sumbu Y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10: Contoh Grafik Karakteristik Input Ic = f(Vce, Ib)
Ib1
Ib2
Ib3
Ib4
Ib5
Ib10
Vce
Ic

## Slide 11
Membuat Grafik Karakteristik Transfer Transistor Ic = f(Ib, Vce)  β
Ic
V1
V2
Ib
 |  | Ib (A) (sumbu X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ib1 (min) | Ib2 | Ib3 | Ib4 | Ib5 | Ib6 | Ib7 | Ib8 | Ib9 | Ib10 (maks) |  | 
Vce (V) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ic (A) (sumbu Y)
 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Ic (A) (sumbu Y) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12: Penjelasan Persamaan β
Karakteristik transfer transistor merupakan perbandingan antara Ic dan Ib dan diekspresikan dalam β.
β merupakan gain transistor disebut juga HFE
β diasumsikan konstan walaupun pada kenyataannya tidak begitu.
β juga berubah pada vce yang berbeda seperti terlihat pada grafik berikut sehingga persamaan Ic menjadi:
Ketika mencari Ib dari Ic yang diketahui atau sebaliknya, sebaiknya menggunakan grafik karakteristik transfer agar mendapatkan hasil yang sesuai.
Ic=f(Ib, vce)

## Slide 13: Hasil Percobaan Grafik Karakteristik Transfer Ic = f(Ib, Vce)
Vce1
Vce2
Vce4
Vce3
Vce10
Ib
Ic

## Slide 14: Setup Pengukuran Karakteristik Transistor Secara Manual
Setup Pengukuran karakteristik input dan transfer
Setup Pengukuran karakteristik output

## Slide 15: Informasi Lain-lain

## Slide 16: Penjelasan Persamaan Ebers-Moll
  IS adalah arus maksimum transistor (disebut arus jenuh), 10^-15A sd 10^-12A unt Silicon. 10^-6A unt Germanium.
  VT = 25-26mV (dari VT = kT/e, pada suhu kamar)
  k adalah konstanta Boltzmann,
  T : suhu mutlak,
  e : muatan sebuah electron.
  n = 1 unt indirect semikonduktor (Si, Ge, etc), n=2 unt direct semikonduktor (GaAs, InP, etc)
Arus kolektor dikendalikan oleh VBE sesuai dengan persamaan Ebers-Moll.
(Catatan: Arus ini memiliki kesamaan dengan persamaan arus Dioda oleh Schockley, sehingga mudah untuk mengingatnya)
In 1954, Jewell James Ebers and John L. Moll introduced their mathematical model of transistor currents:[26]

## Slide 17
IS = 10^-15A sd 10^-12A
VT = 25 sd 26mV

## Slide 18: Grafik Karakteristik Input Ib=f(Vbe, Vce)

## Slide 19: Penjelasan Persamaan Ic=f(Vce)
IS = 10^-15A sd 10^-12A
VT = 25 sd 26mV

## Slide 21: Setup Pengukuran Karakteristik Transistor Tidak Langsung Dengan Sumber Tegangan Tetap dan Potensiometer Pembagi Tegangan
Dikarenakan sulit untuk membuat sebuah sumber tegangan yang variable maka ditambahkanlah sebuah Potensiometer sebagai pembagi tegangan agar mempermudah mengatur tegangan Vbe dan Vce yang akan mengubah arus Ib dan Ic

## Slide 22: Pengukuran menggunakan sumber tegangan langsung ataupun tidak langsung menggunakan variabel resistor (potensiometer) hasilnya sama