## Slide 1: Cara Membuat Skema Ekuivalen AC

## Slide 2: Cara Membuat Rangkaian/Skema Ekuivalen AC
Robert Boylestat
1. Ganti Simbol BJT dengan skema ekuivalennya.
2. VCC sambungkan ke Ground.
2. Hubung singkat semua kapasitor.
skema ekuivalen AC BJT

## Slide 3: Contoh Membuat Skema Ekuivalen AC
Beda ro dan RL:
ro​ adalah parameter internal transistor yang mempengaruhi impedansi output dan penguatan sinyal kecil.
RL​ adalah komponen eksternal yang mempengaruhi penguatan tegangan dan beban output rangkaian.
hfe itu adalah = B (Beta)
hie = B.re
re=25mV/IE
sumber Robert Boylestat
Skema Ekuivalen untuk analisis AC (Av, Zi, Zo, Ai, dll)
Skema untuk analisis DC (garis beban, titik kerja, prategangan, dll)