## Slide 1: Datashet Transistor (Sederhana)
NPN transistors |  |  |  |  |  |  |  | 
Code | Structure | Case style | IC max. | VCE max. | hFE min. | Ptot max. | Category (typical use) | Possible substitutes
BC107 | NPN | TO18 | 100mA | 45V | 110 | 300mW | Audio, low power | BC182 BC547
BC108 | NPN | TO18 | 100mA | 20V | 110 | 300mW | General purpose, low power | BC108C BC183 BC548
BC108C | NPN | TO18 | 100mA | 20V | 420 | 600mW | General purpose, low power | 
BC109 | NPN | TO18 | 200mA | 20V | 200 | 300mW | Audio (low noise), low power | BC184 BC549
2N3053 | NPN | TO39 | 700mA | 40V | 50 | 500mW | General purpose, low power | BFY51
BFY51 | NPN | TO39 | 1A | 30V | 40 | 800mW | General purpose, medium power | BC639
BC639 | NPN | TO92A | 1A | 80V | 40 | 800mW | General purpose, medium power | BFY51
TIP29A | NPN | TO220 | 1A | 60V | 40 | 30W | General purpose, high power | 
TIP31A | NPN | TO220 | 3A | 60V | 10 | 40W | General purpose, high power | TIP31C TIP41A
TIP31C | NPN | TO220 | 3A | 100V | 10 | 40W | General purpose, high power | TIP31A TIP41A
TIP41A | NPN | TO220 | 6A | 60V | 15 | 65W | General purpose, high power | 
2N3055 | NPN | TO3 | 15A | 60V | 20 | 117W | General purpose, high power | 
Pada Vce=5V, Ic=2mA
Pada Vce=4V, Ic=4A
Icmax dan Vcemax disini adalah Icmax dan Vcemax “break down” dimana lewat batas tsb, transistor akan rusak. Disini diistilahkan dengan Vcemax_datasheet dan Icmax_datasheet
Catatan1: Icmax dan Vcemax ini hanya bisa diketahui dari datasheet. Datasheet umumnya dikeluarkan oleh fabrikan.
Catatan2: Notasi Icmax dan Vcemax yang digunakan saat perancangan Prategangan bukanlah Icmax dan Vcemax “break down” melainkan Icmax dan Vcemax “operasional” yang nilainya ditentukan oleh desainer dimana Icmax dan Vcemax operasional harus dibawah break down.

## Slide 2: Beta (atau hFE) BC107
Beta BC107 pada tabel tertulis 110 tapi ini adalah nilai minimum.
Nilai beta (β) atau hFE dari transistor BC107 biasanya berada dalam rentang:
110 hingga 450, tergantung pada tipe subkelasnya dan kondisi pengujian.
Secara umum:
BC107A: β ≈ 110–220
BC107B: β ≈ 200–450
BC107C: β ≈ 420–800 (jika tersedia, meski ini lebih umum di BC547C)
Nilai pastinya bisa dilihat di datasheet atau diukur menggunakan multimeter dengan fungsi hFE. Pengujian standar biasanya dilakukan pada:
Vce = 5V
Ic = 2 mA

## Slide 3: Beta (atau hFE) 2N3055
Beta 2N3055 pada tabel tertulis 20 tapi ini adalah nilai minimum.
Transistor 2N3055 adalah transistor daya NPN yang biasa digunakan untuk aplikasi arus dan tegangan tinggi.
Nilai beta (β) atau hFE dari 2N3055:
Biasanya 20 hingga 70 pada arus kolektor Ic = 4A dan Vce = 4 V (menurut datasheet lama dari ON Semiconductor).
Nilai beta bisa lebih rendah pada arus lebih kecil, dan akan menurun saat arus kolektor mendekati batas maksimum (15 A).
Catatan penting:
2N3055 bukan transistor yang cocok untuk penguatan sinyal kecil karena betanya rendah.
Cocok untuk regulator tegangan, power amplifier, dan driver motor.