## Slide 1
3

## Slide 2
2

## Slide 3
1

## Slide 4
HC
HAMMING CODE
KELOMPOK 11 – 3NK
Michael Galileo Hasian
Nabila Alia Zahra

## Slide 5
SEJARAH
RICHARD HAMMING
Hamming Code diperkenalkan oleh Ricard Hamming pada tahun 1950 sebagai kode tunggal pengoreksi kesalahan. Kode Hamming adalah seperangkat koreksi kesalahan kode yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit yang dapat terjadi ketika data komputer dipindahkan atau disimpan. Seperti koreksi kesalahan kode, kode Hamming memanfaatkan konsep paritas dan bit paritas, yang merupakan bit yang ditambahkan ke data sehingga validitas data dapat diperiksa ketika dibaca atau setelah diterima di transmisi data. Menggunakan lebih dari satu bit paritas, kode koreksi kesalahan tidak bisa hanya mengidentifikasi kesalahan bit tunggal dalam unit data, tetapi juga lokasi di data unit.

## Slide 6
PENGERTIAN
HAMMING CODE
Hamming code adalah salah satu kode yang mendeteksi dan mengoreksi kesalahan tunggal (single bit error) dalam setiap blok kode pesan (codeword) dengan menyisipkan beberapa bit ekstra pada beberapa posisi bit pesan yang disebut cek bit (bit parity).
Hamming code menggunakan operasi logika Ex-OR (Exclusive OR) untuk mencari nilai cek bit berdasarkan nilai bit pesan dalam proses pendeteksian maupun proses pengoreksian error,sedangkan input dan output data dari algoritma hamming code berupa bilangan binary.
Umumnya Hamming code memiliki 7 bit pesan dan 4 bit parity, dimana bit parity diambil melalui modulo-2 dan dicari dari 2^n (nilai n adalah bilangan bulat positif) yang kemudian di-XOR-kan berdasarkan letak bit pesan.
Hamming kode telah banyak diterapkan dalam komunikasi digital dan sistem penyimpanan data, karena memilki keberhasilan yang tinggi dan sistem encoding dan decoding yang cepat dan akurat.
Here Add The Tittle

## Slide 7
Satelites
Computer memory
Shielding wire
Penerapan Hamming Code

## Slide 8
LANGKAH-LANGKAH ENCODING HAMMING CODE
ENCODING
Menghitung jumlah bit redundan (parity bit)
2^P ≥ k + P + 1
Keterangan :
P = Jumlah bit paritas / parity bit
k = Jumlah bit pesan
Menempatkan parity bit di dalam bit pesan pada posisi yang merupakan pangkat 2.
Menentukan nilai parity bit yang akan disisipkan pada posisi yang ditentukan pada langkah sebelumnya.
Gunakan logika XOR untuk menentukan nilai dari setiap bit paritas.

## Slide 9
2^P ≥ k + P + 1
P = 3  2^3 ≥ 5 + 3 + 1  8 ≥ 9 (Pernyataaan ini salah)
P = 4  2^4 ≥ 5 + 4 + 1  16 ≥ 10 (Pernyataaan ini benar)
1
2
Menempatkan parity bit di dalam bit pesan pada posisi yang merupakan pangkat 2.
CONTOH SOAL
Diketahui sebuah data 5-bit yakni 11010 akan dikirimkan melalui Hamming Code. Tentukan Hamming Code dari data tersebut!
D9 | P8 | D7 | D6 | D5 | P4 | D3 | P2 | P1
1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 

## Slide 10
Menentukan nilai parity bit yang akan disisipkan pada posisi yang ditentukan pada langkah sebelumnya.
3
P1 = D3 ⊕ D5 ⊕ D7 ⊕ D9
Ini diperoleh dengan mempertimbangkan bit data dalam format check 1 skip 1 dari susunan kode hamming di atas mulai dari P1 itu sendiri.
P1 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1
P1 = 1
P2 = D3 ⊕ D6 ⊕ D7
Ini diperoleh dengan mempertimbangkan bit data dalam format check 2 skip 2 dari susunan kode hamming di atas mulai dari P2 itu sendiri.
P2 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1
P2 = 1
D9 | P8 | D7 | D6 | D5 | P4 | D3 | P2 | P1
1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 |  | 

## Slide 11
Menentukan nilai parity bit yang akan disisipkan pada posisi yang ditentukan pada langkah sebelumnya.
3
P4 = D5 ⊕ D6 ⊕ D7
Ini diperoleh dengan mempertimbangkan bit data dalam format check 4 skip 4 dari susunan kode hamming di atas mulai dari P1 itu sendiri.
P4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1
P4 = 0
P8 = D9
Ini diperoleh dengan mempertimbangkan bit data dalam format check 8 skip 8 dari susunan kode hamming di atas mulai dari P2 itu sendiri.
P8 = 1
D9 | P8 | D7 | D6 | D5 | P4 | D3 | P2 | P1
1 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1

## Slide 12
Menempatkan parity bit di antara bit pesan yang akan dikirimkan.
4
5
Hamming Code yang ditransmisikan dari pengirim adalah 111010011.
MSB dan LSB dari urutan masing-masing sesuai dengan bit pertama dan terakhir, seperti yang telah ditulis dalam format kiri ke kanan.
D9 | P8 | D7 | D6 | D5 | P4 | D3 | P2 | P1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 13
LANGKAH-LANGKAH DECODING HAMMING CODE
DECODING
Menghitung jumlah bit redundan (parity bit)
2^P ≥ k + P + 1
Keterangan :
P = Jumlah bit paritas / parity bit
k = Jumlah bit pesan
Menempatkan parity bit di dalam bit pesan pada posisi yang merupakan pangkat 2.
Melakukan operasi XOR pada setiap bit sesuai dengan parity bit.
Lakukan penjumlahan antara received code word dengan error code word untuk mendapatkan data yang sebenarnya.

## Slide 14
2^P ≥ k + P + 1
P = 3  2^3 ≥ 9 + 3 + 1  8 ≥ 13 (Pernyataaan ini salah)
P = 3  2^4 ≥ 9 + 4 + 1  16 ≥ 14 (Pernyataaan ini benar)
1
2
Menempatkan parity bit di dalam bit pesan pada posisi yang merupakan pangkat 2.
CONTOH SOAL
Tentukan kesalahan yang terdapat pada data yang diterima dari proses Hamming Code = 111000011
D9 | P8 | D7 | D6 | D5 | P4 | D3 | P2 | P1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 15
Melakukan operasi XOR pada setiap bit sesuai dengan parity bit.
3
E1 = P1 ⊕ D3 ⊕D5 ⊕ D7 ⊕ D9
Ini diperoleh dengan mempertimbangkan bit data dalam format check 1 skip 1 dari susunan kode hamming di atas mulai dari P1 itu sendiri.
E1 = = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1
E1 = 1
E2 = P2 ⊕ D3 ⊕ D6 ⊕ D7
Ini diperoleh dengan mempertimbangkan bit data dalam format check 2 skip 2 dari susunan kode hamming di atas mulai dari P2 itu sendiri.
E2 = 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1
E2 = 0
D9 | P8 | D7 | D6 | D5 | P4 | D3 | P2 | P1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 16
Melakukan operasi XOR pada setiap bit sesuai dengan parity bit.
3
E4 = P4 ⊕ D5 ⊕ D6 ⊕ D7
Ini diperoleh dengan mempertimbangkan bit data dalam format check 4 skip 4 dari susunan kode hamming di atas mulai dari P1 itu sendiri.
E4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1
E4 = 1
E8 = P8 ⊕ D9
Ini diperoleh dengan mempertimbangkan bit data dalam format check 2 skip 2 dari susunan kode hamming di atas mulai dari P2 itu sendiri.
E8 = 1 ⊕ 1
E8 = 0
D9 | P8 | D7 | D6 | D5 | P4 | D3 | P2 | P1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1

## Slide 17
Hasil yang didapatkan yaitu E8E4E2E1 = 0101(2) = 5(10), dapat diketahui bahwa
error/kesalahan terjadi pada indeks ke 5
4
5
Lakukan penjumlahan antara received code word dengan error code word untuk mendapatkan data yang sebenarnya.
Received Code Word | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Error Code Word | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Transmitted Code Word | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
------------------------------------------------------------------------ +

## Slide 18
Maka data bit yang seharusnya dikirimkan adalah 11101001
6

## Slide 19
SOAL ENCODING
1100101
Tentukan Hamming Code dari data tersebut.
01100111
Tentukan Hamming Code dari data tersebut.
SOAL DECODING
11100110110
Tentukan kesalahan yang terdapat pada data yang diterima dari proses Hamming Code
11001101100
Tentukan kesalahan yang terdapat pada data yang diterima dari proses Hamming Code

## Slide 20
Kesimpulan
Hamming Code merupakan sebuah metode untuk mendeteksi error dan melakukan perbaikan pada saat transmisi pesan/data terjadi sebuah perubahan data.