## Slide 1
Golay Code
KELOMPOK 5
  Ardi Anugrah
  Elita Lestari Setianto
  Fauzan Dwipriyandi

## Slide 2
GOLAY CODE -> MARCEL J E GOLAY -> 1949

## Slide 3
BINARY G23 (23,12,7)
BINARY G24 (24,12,8)
BINARY GOLAY CODE G23 (23,12,7) DAN G24 (24,12,8) BIASANYA DIGUNAKAN SEBAGAI ERROR-CORRECTING CODE DALAM KOMUNIKASI DIGITAL.
MACAM-MACAM GOLAY CODE

## Slide 4
Binary Golay Code
Binary Code = [n,k,d]
n : total bits tiap codeword
k : informations bit
d : minimum hamming distance
Jumlah bit yang dapat dideteksi dan dikoreksi oleh Golay Code adalah sebanyak (d-1)/2.
NOTE:
D PADA GOLAY CODE ADALAH 7. MAKA MAKSIMUM KESALAHAN YANG DAPAT DIDETEKSI DAN DIKOREKSI ADALAH (7-1)/2 = 3 BIT

## Slide 5
G23 (23,12,7) G24 (24,12,8)
TOTAL BITS TIAP CODEWORD : 23
INFORMATION BITS : 12
CHECK BITS : 11
TOTAL CODEWORDS : 2^12 = 4096
MINIMUM HAMMING DISTANCE : 7
TOTAL BITS TIAP CODEWORD : 24
INFORMATION BITS : 12
CHECK BITS : 11
PARITY BIT : 1
TOTAL CODEWORDS : 2^12 = 4096
MINIMUM HAMMING DISTANCE : 8

## Slide 6
ENCODING
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
50
40
30
20
10
0
  PROSES ENCODING MENGGUNAKAN MODULO-2 DIVISON.
  KARAKTERISTIK POLYNOMIAL UNTUK GOLAY CODE :
X^11 + X^9 + X^7 + X^6 + X^5 + X + 1, COEFFICIENTS AE3H (101011100011).
X^11 + X^10 + X^6 + X^5 + X^4 + X^2 + 1, COEFFICIENTS C75H (110001110101).
AE3H ADALAH BIT-REVERSED DARI C75H JADI CUKUP PILIH SALAH SATU SAJA.

## Slide 7
LANGKAH ENCODING
1.Data yang akan di-encode (information bit) dibalik (reverse), sehingga LSB menjadi di depan.
2.Tambahkan 11 bit 0 di paling kanan dari information bit.
3.Lakukan pembagian pada polynomial menggunakan operasi exclusive-OR atau XOR. Sisa dari pembagian ini merupakan check bits.
4.Check bit dan information bit dibalik.
5.Tambahkan bit parity di paling kiri (untuk g24).

## Slide 8
CONTOH ENCODING (1)
Soal encoding :
Lakukan proses encoding pada data 555h = 010101010101
Jawab:
1.Reverse data
010101010101 -> 101010101010
2.Tambah 11 bit 0 di kanan data
101010101010 00000000000
3.Pembagian XOR (Hanya butuh sisa bagi)
10101010101000000000000
101011100011
-------------------------- XOR
100100100000
101011100011
------------
111100001100
101011100011
------------
101111011110
101011100011
------------
100111101000
101011100011
------------
01100001011 <-- checkbits
dengan division AE3h (101011100011).

## Slide 9
Reverse data informasi dan check bit
Informasi : 101010101010 -> 010101010101
Check Bit : 01100001011 -> 11010000110
MAKA:
G[23,12,11] = 11010000110010101010101
G[24,12,12] = 011010000110010101010101

## Slide 10
CONTOH ENCODING (2)
Soal encoding :
Lakukan proses encoding pada data 555h = 010101010101
Jawab:
1. Tambah 11 bit 0 di kanan data
010101010101 00000000000
dengan division C75h (110001110101).
Pembagian XOR (Hanya butuh sisa bagi)
01010101010100000000000
110001110101
----------------------------------------
100100100000
110001110101
----------------------------------------
101010101010
110001110101
----------------------------------------
110110111110
110001110101
----------------------------------------
111001011000
110001110101
----------------------------------------
100010110100
110001110101
----------------------------------------
100110000010
110001110101
----------------------------------------
101111101110
110001110101
----------------------------------------
111100110110
110001110101
----------------------------------------
11010000110  CheckBit

## Slide 11
Langkah Decoding
  Lakukan bit-reversed pada codeword / data dan check bit yang akan didecode. Balikan posisi antara codeword / data dengan check bit.
  Lakukan pembagian pada polynomial menggunakan operasi exclusive-OR atau XOR. Sisa dari pembagian ini disebut syndrome.
  Jika syndrome adalah 0 maka tidak terdapat error pada codeword tersebut dan merupakan Golay codeword yang valid. Jika syndrome tidak bernilai 0 maka terdapat error.
  Jika syndrome adalah kurang dari atau sama dengan 3 maka dapat dilakukan error correction.
  Jika pada syndrome TERDAPAT NILAI, MAKA Periksa bit syndrome yang didapatkan pada table berikut untuk MENGETAHUI bit mana yang menjadi error.

## Slide 12
Tabel Syndrome
angka setelah S menujukan letak kesalahan bit error yang terjadi saat pengkodean sehingga dapat diperbaiki error yang terjadi

## Slide 13
Soal Decoding :
Lakukan proses encoding pada data 11010000110010101010101
Jawab :
reverse dan balikan data
  Check Bit : 11010000110
  Check Bit Reverse : 01100001011 (LSB to MSB)
  Data : 010101010101
  Data Reverse : 101010101010 (LSB to MSB)
Contoh Decoding

## Slide 14
Pembagian XOR
10101010101001100001011
101011100011
-------------------------- Exclusive-OR
00000100100101100
101011100011
-------------------------
00111100111100
101011100011
-------------------------
0101110111111
101011100011
-------------------------
000101011100011
101011100011
-------------------------
00000000000<-- Syndrome
Syndrome = 000000000000
Maka Codeword yang diterima benar dan tidak mengalami error

## Slide 15
Soal Decoding :
Lakukan proses encoding pada data 11010000110010001010101
Jawab :
reverse dan balikan data
  Check Bit : 11010000110
  Check Bit Reverse : 01100001011 (LSB to MSB)
  Data : 010001010101
  Data Reverse : 101010100010 (LSB to MSB)
Contoh Decoding

## Slide 16
Pembagian XOR
10101010001001100001011
101011100011
-------------------------- Exclusive-OR
00000100000101100
101011100011
-------------------------
00101100111100
101011100011
-------------------------
00011101111101
101011100011
-------------------------
0100000111101
101011100011
-------------------------
001011011110<-- Syndrome 7
Syndrome = 01011011110
bernilai 7 (Dari jumlah bit 1) yang berarti ada error pada data. Lihat di table, syndrome = 01011011110 adalah nilaidari s4. maka bit yang error berada pada bit ke-4 dari informasi bit.

## Slide 17
Kemajuan teknologi didasarkan pada cara membuatnya terasa pas sehingga Anda bahka tidak menyadari keberadaannya, sehingga teknologi tersebut menjadi bagian dari hidup sehari-hari.
BILL GATES

## Slide 18
Kirimkan kepada kami! Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru.
Ada pertanyaan?

## Slide 19
5G dapat mengubah segalanya, tetapi harus ada kampanye informasi yang komprehensif untuk bisnis dan konsumen.

## Slide 20
Materi Gratis
Gunakan ikon dan ilustrasi gratis yang dapat diwarnai ulang ini dalam desain Canva Anda