## Slide 1
5. Noise Figure (Faktor Derau)
S/N = Perbandingan antara daya sinyal dengan daya noise
Noise figure F merupakan perbandingan antara S/N di sisi input
dengan S/N di sisi output dari suatu perangkat/sistem komunikasi.
(rasio)
F alat ideal, F = 1 (S/N )in =(s/N)out
F ideal = 0 dB

## Slide 3
[Si/Ni]dB = 10 log (Si/Ni)rasio
F = [Si/Ni]dB - [So/N0]dB
Besarnya daya noise di output No = G.k.To.Bw + G.k.Te.Bw
= G.k.Bw ( To + Te)
Dimana : To = temperatur absolut = 290oK
Te = temperatur ekivalen
Hubungan antara F dengan Te :
F = ( 1 + Te/To)
Te= ( F – 1 ) To

## Slide 4
Untuk penguat cascade (bertingkat),
[G pt ]rasio = [G1]rasio x [G2]rasio x [G3]rasio x.................x [Gn]rasio
[G pt ]dB = [G1]dB + [G2]dB + [G3]dB +.................+ [Gn]dB
Dimana, GdB = 10 log Grasio
Tet = Te1 + Te2/[G1]rasio + Te3/[G1 .G2]rasio +......+Ten/[G1.G2.G3....Gn]rasio
Ft rasio = F1ras.+(F2ras.–1)/[G1]ras.+(F3ras.–1)/[G1.G2]ras.+......
+(Fnras.– 1)/[G1.G2.G3....Gn]ras.
(Ft)dB = 10 log [Ft]rasio